## Slide 2: Aufgabenstellung
Turm mit angewinkelter Solarzelle
Nachführung der Sonne
Begrenzungssensoren
Notes: Ein Turm mit angewinkelter Solarzelle soll für einen möglichst hohen Effizienzgrad der Sonne Nachgeführt werden, und bei berühren der Begrenzungssensoren an den Seiten angehalten werden.

## Slide 3: Aufbau Solarturm
Arduino Mikrocontroller
Treiberstufe
Relaiskasten
Motor mit Drehstrom
Panel mit Arm
Begrenzungssensoren
Notes: Der Turm soll mithilfe eines Arduino Mikrocontrollers gesteuert wérden
Dieser ist mit einer eingesetzten Treiberstufe verbunden, auf die ich später noch eingehe
Mithilfe dieser und des Relaiskastens wird die Drehstromversorgung des Motors freigeschaltet
Der dann ein getriebe und eine kette das solarmodul dreht
An dem modul befestigt ist ein mitrotierender Arm,
Der die begrenzungssensoren betätigt

## Slide 4: Knopfsteuerung
2 Knöpfe
Manuelles drehen des Panels
Ausmessen von Werten
Notes: Zunächst sollte eine Knopfbasierte steuerung entwickelt warden, auch um die basisfunktionalität des panels und der schnittstellen zu prüfen
Damit inbegriffen war auch das automatische anhalten bei berührung von randsensoren
Dies soll außerdem benutzt werden um für die zeitsteuerung relevante werte, wie die dauer einer vollen rotation von randsensor zu randsensor, ausgemessen werden.

## Slide 5: Zeitsteuerung
Fixwerte:
  Drehdauer (ca. 43 Sekunden)
  Menge an Sonnenstunden (verwendet: 8h)
  Intervalle (8)
Berechnete Werte:
  Motorlaufdauer pro Intervall (5,625 Sekunden)
  Verhältnis Motorlaufdauer und Realzeit (0,0021)
  Dauer zwischen Intervallen (2679 Sekunden)
Notes: Für die Umsetzung der Zeitsteuerung sind Berechnungen nötig, auch da sich der Motor nicht wie ein Servo nach festen Winkeln bewegen lässt, sondern der Ausrichtungsswinkel des Panels exklusiv mit Drehdauer des Motors gesteuert werden kann.
Fixwerte waren uns bekannt: die Drehdauer, 43 Sekunden, obwohl im Programm 45 zur einfacheren Rechnung verwendet wurden
Die Menge an Sonnenstunden, 8h, was für einen Dezember angemessen ist
Und die Anzahl an Intervallen in der wir den Motor rotieren lassen wollen über den Tag, hier 8.
Daraus können wir andere wichtige Werte errechnen:
Die Motorlaufdauer pro Intervall, 5,625 Sekunden, das Verhältnis zwischen Motorlaufdauer in Sekunden und Realzeit mit dem factor 0,0021, und die dauer von einem interval zum nächsten, 2679 Sekunden (ca 44 mnuten und 39 Sekunden)

## Slide 6: Zeitsteuerung
Programmablauf
  Drehung auf Ausgangsposition
  Auslösung des Intervalls
  Warten auf nächstes Intervall
  Schlafmodus bei Sensorberührung
  Wiederholung
Notes: Zunächst wird das Panel ganz nach links gedreht, und damit auf den Sonnenaufgang ausgerichtet.
Direkt darauf folgend wird das erste Intervall ausgelöst, und ab da bleibt das Panel in dieser Stellung bis die 45 Minuten abgelaufen sind.
Sollte das Panel ganz rechts ankommen und den Sensor berühren verharrt es die nächsten 16 Stunden in dieser Position in einer art “schlafmodus”
Bevor es dann den Zyklus mit einer vollständigen drehung nach links erneut beginnt

## Slide 7: Probleme
Stromversorgung für die Relais
Fälschliches Aktivieren der Randsensoren
Überlauf der Zyklusdauervariable
Notes: Problem: Bei der Knopfsteuerung ist das problem aufgetretebm dass der strom an den ausgöngen des arduinos nicht ausreicht um die relais im inneren zu betätigen, wodurch sich der microcontroller schnell und häufig neustartete
Lösung: Einsetzung einer Treiberstufe
Problem: Die randsensoren haben auch ohne berührung häufig kurzfristig als betätigt gegolten, wodurch der zyklus zu früh abgebrochen wurde
Lösung: Debounce-Delay
Problem: Die Variable, die den begin eines zyklusses gespeichert hat, ist bereits beim in ausgangsposition bringen des panels übergelaufen ( nach 32,8 Sekunden! ), wodurch der zyklus wiedermals zu früh beendet wurde.,
Lösung: Die Verwendung einer unsigned long ( 2^32 ohne vorzeichen ) statt einer normalen, signed interger ( 2^16, mit vorzeichen ). Variable läuft nun nach 55 Tagen über.

## Slide 8: Ausbaumöglichkeiten
Lichtverfolgend statt Zeitfolgend
Notes: Man könnte das Solarpanel programmieren statt sich korrespondierend zur zeit zu drehen, sich dem punkt der höchsten sonneneinstrahlung zuzuwenden, ähnlich wie bei dem Tracking des Maximum-Power-Points mithilfe eines oder mehrerer Lichtsensoren